# Правила эксплуатации багажных систем

## Общие сведения

Если Вы решили установить поперечины, автомобильный бокс, или специальный багажник (для транспортировки лыж, велосипедов, лодок и т.п.) самостоятельно, соблюдайте следующие правила:

- внимательно изучите прилагаемую инструкцию по установке и эксплуатации

- убедитесь, что модель багажника соответствует типу и модели Вашего автомобиля

- проверьте: чистый ли у Вас автомобиль, особенно места установки лап и зацепов крепления автобагажника

## Сборка и установка

- если у Вас есть лестница-стремянка, воспользуйтесь ей для удобства и надежности установки

- перед сборкой проверьте комплектность устанавливаемого оборудования

- устанавливайте опоры дуг багажника либо в штатные места, либо напротив них. Расстояние между поперечинами должно быть не меньше 600 мм.

- багажная система должна располагаться на крыше ровно, без перекосов.

- после того, как поперечины установили и закрепили, необходимо попытаться пошевелить багажник, чтобы убедиться в том, что он надежно закреплен.

## Закрепление перевозимых грузов

- распределяйте груз равномерно по площади грузового бокса, чередуйте легкие вещи с тяжелыми: тяжелые размещайте внизу, чтобы центр тяжести размещался как можно ниже.

- не превышайте общую нагрузку на багажник и крышу автомобиля – следуйте указаниям производителя автомобиля

- все вещи в грузовом боксе, на дугах или в корзине надежно зафиксируйте с помощью ремней, чтобы они не болтались.

- надежно фиксируйте грузы на багажнике – не допускайте люфта между багажником и грузом, не используйте эластичные ремни для фиксации.

- груз, перевозимый на крыше автомобиля, не должен выступать за габариты а/м – особенно по ширине!

## Управление автомобилем с установленным боксом (багажником)

При управлении а/м с грузовым боксом (или багажником) на крыше помните:

- высота Вашего а/м с грузом значительно выше, чем без него

- парусность также возрастает – и как следствие – увод автомобиля с оси движения при порывах встречного и особенно бокового ветра

- вследствие увеличения массы а/м и площади бокового сечения возрастает тормозной путь, а также время реакции а/м на команды водителя рулем.

- чем выше скорость Вашего а/м, тем сильнее влияние вышеуказанных параметров

- не рекомендуется двигаться со скоростью больше 120 км/ч

- не пользуйтесь автоматической мойкой, если на крыше, или задней части Вашего а/м установлен грузовой бокс, поперечины или другие багажные системы

## Уход и обслуживание

- регулярно, каждые 200-250 км пути, проверяйте надежность крепления багажных систем и закрепления грузов (подергайте поперечины из стороны в сторону, попытайтесь столкнуть, или сдвинуть грузовой бокс, или груз относительно поперечин и т.п.)

- следите за чистотой эксплуатируемых багажных систем, после мойки продувайте и смазывайте личинки замков, крепеж.

- оборудование возвращается из проката в чистом и сухом виде.